Temat: Stos Volty jako początek FCH

Cel ogólny: zrozumienie zjawisk konwersji energii w ogniwach elektrochemicznych.

Cele szczegółowe (wiedza):

- Stos Volta przekształca „energię chemiczną” bezpośrednio w elektryczność.

- Proces polega na utlenianiu i redukcji atomów / jonów na elektrodach.

- Każdy pierwiastek chemiczny, w tym tlen i wodór, ma właściwe miejsce w szeregu Volty.

- FCH opiera się na tej samej zasadzie co stos Cu / Zn, ale wykorzystuje gazy, a nie metale.

Cele specjalne (kompetencje społeczne):

- Stosy elektrochemiczne, po ponad 200 latach od odkrycia pozostają głównym „źródłem energii” dla telefonów komórkowych, tabletów, a także samochodów (jako akumulator Pb) 
- wiedza na temat ich używania (i pozbywania się) jest przydatna,

- Przekształcenie stosu Volta w stos H / O nie jest koncepcyjnie trudny: eksperyment nawet dla dzieci,

- „Ogniwo paliwowe” oznacza, że pierwiastki chemiczne mogą być dostarczane w sposób ciągły, inaczej niż elektrody metalowe w stosie Volta.

Sprzęt eksperymentalny:

- Eurocenty (monety), folia kuchenna Al, miękki papier toaletowy, sól,

- Nowe i używane baterie „paluszki” (typu AA),

- Woltomierz z przewodami i krokodylkami,

- Prawdopodobnie - zasilacz niskiego napięcia 0-5 V (i 1 A),

- Ewentualnie - pary płytek Zn / Cu (do eksperymentu z „ludzką baterią”).

Metody pracy:

1. Wykład poprowadzony przez nauczyciela i / lub personel FCHGo oraz odpowiadanie na pytania (1 lekcja).

2. Eksperymenty z elektrolizą i stosem Volty (1/2 lekcji).

3. Dyskusja z uczniami i podsumowanie (1/2 lekcji).

Formy pracy:

- lekcja panelowa (45 minut)

- ćwiczenia praktyczne i dyskusja (45 minut)

Materiały dydaktyczne

- prezentacja Powerpoint „Stos Volty” (lekcja),

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fchgo/EPDM/FCHgo_3_Volta.ppt

- Proste urządzenia eksperymentalne, patrz Tesaurus:

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fchgo/EPDM/FCHGo_Thesaurus_Exp.pdf

- Aktualne informacje z prasy i Internetu (fchgo.eu).

Scenariusz lekcji (2x45 minut)

| Czynności nauczyciela | Czynności uczniów |
| --- | --- |
| Wprowadzenie (10 minut) |
| „Ogniwa paliwowe stanowią nową technologię, ale zostały wynalezione w 1839 r. podczas eksperymentów z elektrolizą wody. Powyższe eksperymenty były możliwe dzięki zbudowaniu elektrochemicznego stosu Volty ”. | W każdym telefonie komórkowym znajduje się ogniwo. Czy potrafisz odczytać napięcie z tyłu? |
| • Co wiesz na temat „źródeł energii” w swoich telefonach komórkowych? A baterie w zegarkach i zegarach? • Jakie rodzaje „baterii” znasz? • Skąd pochodzi, według Twojej opinii, energia „wyprodukowana” w akumulatorze? | - Uczniowie podają przykłady, - Odpowiedzi uczniów „z wolnej ręki”. |
| Rozwinięcie (35 minut) |
| - Nauczyciel pokazuje prezentację „Stos Volty” [2] dotyczącą: • Historycznej ścieżki między Galvanim a Voltą w celu określenia źródła energii elektrycznej w eksperymentach z żabami Galvaniego, • Pierwsza próba Volty połączenia „źródeł energii elektrycznej” w szereg, jako przykład innowacyjnego pomysłu, • Szczegóły funkcjonowania (procesów elementarnych) stosu Zn / Cu, • Stos Daniella, z oddzielonymi obszarami anody i katody, jako prototyp ogniw FCH, • Elektrochemiczny szereg pierwiastków Volty oraz miejsce w niej O i H. Definicja „elektrody odniesienia” - która bardzo przypomina anodę w FCH. | - Uczniowie robią notatki i robią zdjęcia (stos Daniella, eksperymenty Galvaniego) - Uczniowie podają przykłady znanych rodzajów, kształtów i zastosowań stosu Volty |
| Przerwa (10 minut) – możliwa obserwacja sprzętu |
| Praca laboratoryjna (25 minut) |
| - Prosty praktyczny eksperyment ze stosami Volty - „Bateria ludzka”: „Ostrożnie poliż lewą dłoń, a następnie trzymaj czerwoną płytkę (Cu), nie dotykaj drutu; teraz poliż prawą dłoń i trzymaj w niej szarą płytkę (Zn). ”Obwód jest zamknięty woltomierzem (patrz plik tezaurusa). „Jeśli zaprosisz te pięć dziewczyn na imprezę, możesz uruchomić telefon komórkowy z baterią!” Przeanalizuj, jaki potencjał wytwarza jedna para płytek i co powinno zostać wyprodukowane zgodnie z szeregiem Volty. Identyczne ograniczenia dotyczą wydajności FCH. | 1) owiń połowę monety 5 eurocentów folią Al i połóż ją na czubku języka: powtórzyłeś sposób, w jaki Volta mierzył „napięcie” bez woltomierza. 2) ułóż stos płytek Fe / Cu, z każdą drugą parą oddzieloną kawałkiem papieru zwilżonym solanką (słona woda) - zmierz napięcie woltomierzem w stosunku do liczby par; zidentyfikuj biegun dodatni i ujemny; odnoszą się do szeregu Volty |
| - praca w parach: „mierz potencjały Volty między różnymi metalowymi przedmiotami (np. temperówką Al z ostrzem itp.) (10 minut) | - uczniowie omawiają i porównują swoje obserwacje |
| Podsumowanie (15 minut) |
| - Pytania: • Czego się dzisiaj nauczyłeś? • Jaka jest zasada działania stosu Volty? • Czy „energia elektryczna” jest równa zeru? | - Odpowiedź ucznia w kolejności liniowej: podać przykłady zastosowań stosów elektrochemicznych. Pamiętaj, że 200 lat temu był to drogi i bezużyteczny wynalazek. |
| Pytanie, na które należy odpowiedzieć indywidualnie: „Czy wiemy wszystko na temat elektrochemii?” „Kto otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2019 roku?” | - Studenci wyszukują w Internecie różne rodzaje „stosów” lub „baterii”. |

Praca domowa

- Poszukaj w domu kilka zużytych baterii: skopiuj informacje o ich budowie, sprawdź szczegóły w Internecie.

- Wykonaj próbę domowej wersji elektrolizy: napełnij szklankę wodą i wrzuć do niej baterię „paluszek” (AA). Obserwuj bąbelki. Dodaj trochę soli do wody. Sprawdź bąbelki - określ efektywny biegun ujemny i dodatni ogniwa. Porównaj nowe i używane ogniwo. Zapisz wnioski.

.

Literatura: 	fchgo.eu (strona projektu)

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/857 (strona główna EDPM)

[1] Prezentacja: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fchgo/EPDM/FCHgo_3_Volta.ppt

[2] Eksperymenty: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fchgo/EPDM/FCHgo_3_Volta_Exp.ppt

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fchgo/EPDM/Activity%20FCHGo_11_12.pdf

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fchgo/EPDM/ActivityFCHGo_13_14.pdf

[3] H. Fuchs, materiały dydaktyczne, fchgo.eu

[4] G. Karwasz et al. Samochód na wodę, http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fchgo/Samochod_ENG.pdf

[5] G. Karwasz, lekcje on-line,

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/857

(C) G. Karwasz i FCHGo konsorcjum, 2019