Temat: Czy ogniwa wodorowe są użyteczne?

Cel ogólny: informacje na temat zalet (i trudności) związanych ze stosowaniem wodorowych ogniw paliwowych.

Cele szczegółowe (wiedza):

- wodorowe ogniwo paliwowe jako odwrócenie elektrolizy,

- procesy w wodorowym ogniwie paliwowym: dysocjacja H2, jonizacja katalityczna 
(H → H+ + e-), dyfuzja protonu przez membranę, tworzenie H2O na katodzie, prąd elektryczny (elektrony) płynie przez obwód zewnętrzny,

- kluczowe elementy FCH: katalizator, membrana polimerowa,

- paliwo do bezpośredniego spalania ma niską sprawność termodynamiczną (<30%), podczas gdy FCH teoretycznie osiąga 80%.

Cele specjalne (kompetencje społeczne):

- zalety FCH w transporcie miejskim - bez tlenków azotu, bez hałasu, bez związków benzenu,

- zalety „rozproszonej” gospodarki wodorowej - wytwarzanie H2 w gospodarstwie domowym, magazynowanie, tankowanie,

- obecnie technologia FCH jest droga, ale zawsze tak było w przypadku każdego wynalazku, w tym stosu Volty (z Ag i Sn).

Sprzęt eksperymentalny:

- model samochodu na wodór,

- ogniwo fotowoltaiczne do ładowania,

- woltomierz z przewodami i krokodylkami.

Metody pracy:

1. Wykład prowadzony przez nauczyciela i / lub personel FCHGo oraz odpowiadanie na pytania (1 lekcja).

2. Demonstracja ogniw paliwowych (samochód wodorowy, stacja Horizon, ogniwo etanolowe [1] - co jest dostępne) i proste eksperymenty: i) napięcie ładowania (i prąd) z panelu fotowoltaicznego, ii) napięcie i prąd dostarczane przez FCH na zero obciążenie, iii) jeśli to możliwe - pobór mocy (jaki jest maksymalny kąt nachylenia, przy którym samochód wciąż jedzie po górę) (1/2 lekcji).

3. Dyskusja ze studentami i podsumowanie (1/2 lekcji).

Formy pracy

-  lekcja panelowa (45 minut),

- doświadczenia i dyskusje (45 minut).

Materiały dydaktyczne

- prezentacja Power-Point “Ogniwa paliwowe” (lekcja),

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fchgo/EPDM/FCHgo_4_Fuel.ppt

- model samochodu FCH (Horizon 2020),

- aktualne informacje z prasy i Internetu (fchgo.eu).

Scenariusz lekcji (2x45 minut)

| Czynności nauczyciela | Czynności ucznia |
| --- | --- |
| Wprowadzenie (10 minut) |
| „Wiemy już, że pytania dotyczące ochrony środowiska są ważne. Dziś szczególnie traktujemy kwestie ekonomiczne i technologiczne FCH ” |  |
| - Wprowadzenie (10 minut) • Jakie są najważniejsze problemy w środowisku? Co można zrobić, aby uniknąć globalnych zanieczyszczeń? Czy rozwiązuje się problem mobilności w mieście? Jakie są koszty samochodów elektrycznych? | - Globalne zanieczyszczenie (tj. CO2), zanieczyszczenie lokalne (pochodne benzenu) - alternatywne, odnawialne „energie” - lokalne zanieczyszczenie należy rozwiązać inaczej - akumulatory ołowiowe są ciężkie (a Pb jest trujący); baterie litowe są drogie |
| Rozwinięcie (35 minut) |
| - Nauczyciel pokazuje prezentację „Ogniwa paliwowe” [2], która dotyczy następujących zagadnień: • Wynalazek i ogólna idea elektrolizy z odwróceniem wodoru, • Szczegóły funkcjonowania (podstawowe procesy) FCH, • Szczegóły budowy FCH, • Aplikacje prototypowe. | - Uczniowie robią notatki i zdjęcia (schemat FCH) |
| Przerwa (10 minut) – możliwa obserwacja sprzętu |
| Praca laboratoryjna (25 minut) |
| - Prosty praktyczny eksperyment z modelem samochodu FCH: praca tylko z ogniwem PV, ładowanie FCH z panelu PV, obserwacja akumulacji gazu, prowadzenie samochodu; możliwe proste pomiary elektryczne (prąd i napięcie - zwróć uwagę na prawidłowe połączenie) | - uczniowie pomagają w eksperymencie, prawdopodobnie uczestnicząc w małej zakresie „proszę nastawić woltomierz do pomiaru prądu”, „proszę zbliżyć lampę do ogniwa PV”, „proszę podnieść stół z jednej strony o 5 cm, a my sprawdzimy, czy samochód jest w stanie wspiąć się na zbocze” |
| - praca w parach: „zrób szybki rysunek tego, co zrobiliśmy” (3 minuty) | - uczniowie omawiają i porównują swoje obserwacje |
| Podsumowanie (15 minut) |
| - Pytania: • Czego się dzisiaj nauczyłeś? • Jaki jest główny problem środowiska, który FCH może rozwiązać? • Dlaczego ta technologia jest wciąż droga? | - Odpowiedź ucznia w kolejności liniowej: każdy musi nabyć umiejętność argumentowania na podstawowe pytania. |
| Pytanie, na które uczniowie odpowiedzą indywidualnie (po lekcji): „Czy uważasz, że technologia FCH będzie używana w ciągu następnych 5/10 lat?” „W jaki sposób Twoje miasto / kraj znajduje się w tym wyścigu technologicznym?” | - Uczniowie dyskutują niezależnie po lekcji. Nauczyciel nie pyta o ich opinie. |

Praca domowa

- Znajdź w Internecie możliwe zastosowania FCH

- Szukaj bardziej profesjonalnych informacji na temat wydajności FCH (dyskusje na blogach, artykuły naukowe, deklaracje polityczne itp.)

Literatura: 	fchgo.eu (strona projektu)

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/857 (EDPM główna strona)

[1] http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fchgo/EPDM/FCHgo_4_Fuel_Biblio.ppt, slajd nr 4.

[2] Celle all’idrogeno (ogniwa wodorowe), http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fchgo/EPDM/FCHgo_4_Fuel_It.ppt

[3] H. Fuchs, materiały dydaktyczne FCHGo, fchgo.eu

[4] G. Karwasz et al. Samochód na wodę, http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fchgo/Samochod_ENG.pdf

[5] G. Karwasz, lekcja on-line, https://youtu.be/dlbEz00MEMU

(C) G. Karwasz i FCHGo kconsorcjum, 2019