Układ doświadczalny do pomiaru przesunięcia Lamba.

Wiązka  wodoru atomowego (dysocjacja H2 zachodzi w piecu) jest wzbudzana do stanu za pomocą bombardowania elektronami. Atomy w stanach wzbudzonych, dla których możliwe są przejścia optyczne, szybko przchodzą do stanu podstawowego przez emisję światła. Atomy wzbudzone do stanu metatrwałego 2S1/2 dochodzą do rezonatora. Jeżeli częstość rezonatora jest taka, że energia kwantów pola elektromagnetycznego odpowiada różnicy energii między stanem  2S1/2 a stanem 2P1/2 (dozwolonym optycznie), to są indukowane przejścia  do stanu 2P1/2 , liczba wzbudzonych atomów metastabilnych docierających do folii wolframowej zmniejsza się i w konsekwencji maleje natężenie prądu elektronowego. Pole magnetyczne B  służy do wywołania dodatkowego energetycznego rozdzielenia stanów S1/2 i P1/2, co zapobiega mieszaniu się tych stanów i tym samym pozwala uniknąć natychmiastowego zaniku, drogą przejść do stanu 2P1/2.

# Text boxes

# A

# piec

# atomy H

# pole

magnetyczne B

folia  wolframowa

strojony rezonator

1...10 GHz

wiązka elektronów

# 1S1/2

# 2S1/2

# e-